## Slide 1: Présentation de mémoire ouvrages hydrauliques
Année universitaire 2020-2021
République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis
Département de Génie Civil
dimensionnement d’une digue de barrage en terre
Elaboré par :
Amine MANNAI
Fares FRIKHA
Hamza MAAOUI
Encadré par : M. Hatem KANFOUDI

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Données du projet
Etude hydraulique
Simulation de la digue
Conclusion
Etude hydrologique
Etude de stabilité
1
2
3
4
7
5
6

## Slide 3: introduction
En tant qu’élèves ingénieurs, nous avons eu la chance de faire une mémoire d’ouvrages hydrauliques qui se déroule sur le dimensionnement d’une digue de barrage en terre à Arara – Foussana.

## Slide 4: Données du projet
Bassin
Arara
Délégation
Foussana
Position
Longitude : 35.37328141712431
Latitude : 8.391710751139911

## Slide 5: Etude hydrologique
La délimitation du bassin versant est faite à l’aide du logiciel « Global Mapper ».
BASSIN
Exutoire

## Slide 6: Etude hydrologique
Bassin Versant
Surface:
708 ha
Périmètre: 13,85 km
Altitude minimale: 915 m
Longueur: 5,68 km
Largeur: 1,25 km

## Slide 7: Etude hydraulique
Le volume d’apport :
Capacité utile :
Plus haute eau :

## Slide 8: Etude hydraulique
Revanche
Stevenson
Gaillard
Mallet & Pacquant
1,63m
1,97m
1,58m
=> 1,73m

## Slide 9: Etude hydraulique
Tassement :
Cote crête de barrage :
Largeur de crête :
Largeur de crête
E.F.PREECE
T.TKNAPPEN
4,73m
5,6m
=> 5,5m

## Slide 10: Etude hydraulique
Largeur de la base :
  Hauteur : 10m
  Digue : homogène
  Pente amont : 1/2,5
  Pente aval : 1/2,5

## Slide 11: Etude de stabilité
Forces | Valeurs (kN/ml) | Bras de levier (m) | Coefficient de sécurité
P | 5490 | 29,83 | Glissement : 1,663
Hy | 2257,8 | 2,83 | 
Hz | 903 | 1,13 | 
 |  |  | Renversement : 3,18
H | 2431,7 |  | 
S | 2420 | 18,5 | 

## Slide 12: Etude hydraulique
b=5,5m
PHE=8,5m
L=55,5m
CCB=10m

## Slide 13: Simulation de la digue
Pour la modélisation de la digue, on va utiliser le module « SEEP » du logiciel « GeoStudio » afin de calculer les infiltrations des eaux.
On commence la modélisation par introduire la forme géométrique de notre digue.

## Slide 14: Simulation de la digue
Ensuite, on introduit le niveau d’eau.

## Slide 15: Simulation de la digue
Après, on introduit le matériau de la digue et les conditions au limites.

## Slide 16: Simulation de la digue
Ensuite, on fait le maillage de la structure de la digue.

## Slide 17: Simulation de la digue
Ensuite, on passe à la simulation avec le module « SEEP ».
On observe la variation de la charge hydraulique tout le long de l’ouvrage.

## Slide 18: Simulation de la digue
On observe la variation de la pression tout le long de l’ouvrage.

## Slide 19: Simulation de la digue
On observe la variation de la conductivité selon l’axe Y.

## Slide 20: Simulation de la digue
On observe la courbe de la variation de la charge hydraulique selon l’axe Y.

## Slide 21: Simulation de la digue
On observe la courbe de la variation de la pression interstitielle selon l’axe Y.

## Slide 22: Simulation de la digue
Enfin, on passe à la simulation avec le module « SLOPE ».
On dessine la surface d’eau et la ligne piézométrique.

## Slide 23: Simulation de la digue
On lance la simulation et on vérifie que notre digue est stable.

## Slide 24: Simulation de la digue
On observe la courbe de la variation du facteur de sécurité.

## Slide 25: Conclusion
Au cour de cette mémoire, nous avons pu faire le dimensionnement du barrage d’Arara à Foussana.
Ce barrage comporte 32 210 m .
3

## Slide 26: Merci pour votre attention